## Slide 1
SYSTEM ARCHITECTURE
CNC G-code 预检器架构
从程序与机床配置到可追溯的行程诊断、时间估算和可视化结果
输入与接口层
任务输入
G-code 程序 .nc / .tap
MachineProfile 行程 · 偏置 · 轴约束
原生 CLI · cmd/main
argparse 接收文件与选项
调用 analyze(program, profile) 并写出结果
MoonBit 分析核心 · analyze(program, profile)
纯逻辑分析路径
词法解析
注释 / 紧凑字词
代码 → 有行号的块
lexer.mbt
模态状态
单位 · 坐标 · 平面
进给 / 偏置 / 补偿模式
modal.mbt
几何与行程
直线 / XY 圆弧 / 螺旋
机床坐标 · 越界诊断
geometry.mbt
周期估算
G0 / 进给 / 暂停 / 换刀
可选轴速度与加速度约束
timing.mbt
AnalysisReport · 可追溯分析结果
状态 / 完整性 / 源行诊断 / 刀路段 / 距离与估算时间
model.mbt
CLI 摘要
终端状态与诊断
JSON 报告
机器可读结果
SVG 刀路图
XY 行程框 · 移动类型 · 越界标记
PASS 完整且无确定违规
FAIL 支持范围内的确定错误
INCOMPLETE 未知语义不予放行
Notes: Architecture based on the repository's implemented MoonBit modules: lexer.mbt, modal.mbt, geometry.mbt, timing.mbt, model.mbt, and cmd/main. The core analysis remains pure logic. PASS, FAIL, and INCOMPLETE are mutually meaningful states; unsupported or ambiguous semantics cannot pass. The diagram describes implemented scope and does not claim machine safety certification.